ПРОЕКТ

Схема

теплоснабжения бЕЛЯКИНСКОГО сельсовета бОГУЧАНСКОГО района КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

актуализированная

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………………………2

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Белякинского сельского поселения......………….…………………………………………………………………3

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей………………………………7

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………………..9

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии…………………………………….9

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей……..14

Раздел 6. Перспективные топливные балансы……………………………………….16

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………………...17

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации……………………………………………………………………………..18

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………………………………….18

Раздел 10. Решение по бесхозяйных тепловым сетям……………………….............18

Графические материалы (Схема тепловых сетей котельной №4 п.Беляки) …… 19

Схема теплоснабжения Белякинского сельского поселения

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Белякинского сельского поселения.

1.1.Существующее состояние.

Муниципальное образование Белякинский сельсовет расположен в 100 км на севере Богучанского района. Территория сельсовета составляет 900 км2. Численность постоянно проживающего населения 194 человека. На территории муниципального образования находится два сельских поселения: п.Беляки, д. Бедоба.

Теплоснабжение жилой застройки на территории Белякинского сельсовета  осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована печами на твердом топливе. Горячее водоснабжение указанных потребителей отсутствует.

Часть жилого фонда, объекты социально-культурного значения, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей в п.Беляки осуществляет ООО «Жильё», в д.Бедоба – котельная, тепловые сети отсутствуют.

Ресурсоснабжающая организация ООО «Жильё» расположена по адресу: с. Богучаны ул. Ленина д.19 на обслуживании предприятия находится 1 котельная в п. Беляки Белякинского сельсовета.

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м.п.) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м.п.) | Подземная (м.п.) |  |
| 1 | Котельная №4 п. Беляки ул. Школьная, 17 | СОШ №15, Д/с "Чебурашка" Кухня, Почта, Здание администрации, Гараж, Клуб, ДЭС, помещение абонентского отдела, касса, ФАП, Гараж, Жилой фонд – 25 абонентов | 2474 | - | 2474 | ООО «Жилье» |
| Всего | 38 | 2474 | - | 2474 |  |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РЭК (руб.) |
| Тепловая энергия |
| 1. | ООО «Жилье» | С 01.01.2017 по 01.07.2017 -8009,72; С 01.07.2017 по 31.12.2017 – 8361,28 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с схемой территориального планирования Белякинского сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 23,6 |  |  |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 10 |  |  |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 90 |  |  |
| 1.3 | территории средне этажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | - | - | - |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 6,57 | - | - |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 6,57 |  |  |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | - | - | - |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 11,2 |  |  |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 3,18 |  |  |

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Таблица - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Теплоноситель | ИТОГО |
|  |  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления |
| Котельная №4 | 2016 | 1311,27 | - | - | - | 30,03 | - | 1341,3 | - |
|  | 2017 | 1311,27 | - | - | - | 30,03 | - | 1341,3 | - |
|  | 2018 | 1451,29 | - | - | - | 18,24 | - | 1469,53 | - |
|  | 2019 | 1451,29 | - | - | - | 18,24 | - | 1469,53 | - |
|  | 2020-2023 | 1451,29 | - | - | - | 18,24 | - | 1469,53 | - |
|  | 2024-2029 | 1451,29 | - | - | - | 18,24 | - | 1469,53 | - |

1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

Таблица  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления по котельной №4.

| Абонент | № котельной | Теплоноситель (по расчетам) | Отопление (по расчетам) | Потери тепла в сетях потребит. | ИТОГО | Макс. час.нагр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отопление (по расчету) | ГВС (по расчетам) | Потери тепла в сетях потр | ИТОГО (по расчету) |
|  |  | м3 / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / час | Гкал / час | Гкал / час | Гкал / час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Местный бюджет |
| Администрация Белякинского сельского совета | 4 | 5,56 | 0,354 | 87,220 | 0,000 | 87,574 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| Библиотека МУК Богучанская поселенческая | 4 | 1,56 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Детский сад Беляки Чебурашка | 4 | 40,47 | 2,578 | 82,920 | 0,000 | 85,498 | 0,031 | 0,001 | 0,000 | 0,032 |
| РДК "Янтарь" | 4 | 61,88 | 3,942 | 140,660 | 0,000 | 144,602 | 0,053 | 0,002 | 0,000 | 0,055 |
| ЦРБ | 4 | 1,87 | 0,119 | 14,770 | 0,000 | 14,889 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| Школа Беляки №15 | 4 | 75,72 | 4,823 | 355,210 | 0,000 | 360,033 | 0,133 | 0,003 | 0,000 | 0,136 |
| Итого |  | 187,06 | 11,916 | 680,780 | 0,000 | 692,696 | 0,255 | 0,006 | 0,000 | 0,261 |
| Сторонние |
| БогучанЭлектроСеть | 4 | 0,000 | 0,000 | 131,650 | 0,000 | 131,650 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,049 |
| Почта России УФПС покуп | 4 | 0,440 | 0,028 | 15,030 | 0,900 | 15,958 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| УК Богучанжилкомхоз | 4 | 0,000 | 0,000 | 5,690 | 0,000 | 5,690 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| Итого |  | 0,440 | 0,028 | 152,370 | 0,900 | 153,298 | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,057 |
| Население | 4 | 98,865 | 6,298 | 617,242 | 0,000 | 623,540 | 0,231 | 0,003 | 0,000 | 0,234 |
| Итого |  | 98,865 | 6,298 | 617,242 | 0,000 | 623,540 | 0,231 | 0,003 | 0,000 | 0,234 |
| Итого по Котельная № 4 БЕЛЯКИ |  | 286,365 | 18,241 | 1450,392 | 0,900 | 1469,533 | 0,543 | 0,010 | 0,000 | 0,553 |

Учитывая, что схемой территориального развития Белякинского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения Белякинского сельсовета можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселке с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения Белякинского сельсовета отражен в таб. 2.2 «Максимально удаленные точки подключения потребителей от источника подачи тепловой энергии», превышение данного радиуса будет являться нецелесообразным по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная № 4 п. Беляки |
| ул. Советская, д. 12 | ул. Школьная, 25 | ДЭС | ул. Октябрьская, 7 |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 4 п. Беляки, ул. Школьная, 17 | 2,32 | В работе |
| Всего: | 2,32 |  |

Часть жилого фонда, общественные здания: школа, дом культуры, детский сад, интернат, ФАП, ДЭС, почта, администрация подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Белякинского сельсовета осуществляет ООО «Жилье», которое являются единственной теплоснабжающей организацией на территории Белякинского сельсовета Богучанского района.

Модернизация системы теплоснабжения Белякинского сельсовета не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Реконструкцию тепловых сетей, снабжающих теплом жилую застройку рекомендуется производить из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Поселение не газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 1726,17 Гкал/год.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как на схеме территориального планирования   Белякинского сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование источника теплоснабжения | Перечень основного оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч | Дефициты тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная№4 | КВ-ТС-0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0111 | 0,553 | 0,186 | нет |
|  | КВРК-1,2 | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |
|  | КВР-0,6 | 0,52 | 0,52 |  |  |  |  |
|  | КВ-ТС-0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная № 4 п. Беляки | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Всего: | 2,32 | 2,32 | 2,32 |

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя, существующие затраты тепловой мощности на собственные нужды котельной, потери тепловой энергии в тепловых сетях

| Котельная №4 |
| --- |
|  | Гкал/год |
| Выработка тепловой энергии | 2434,06 |
| Собственные нужды котельной | 65,16 |
| Нормативные тепловые потери | 1092,75 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Существующий топливный баланс, с разделением по видам основного, резервного и аварийного топлива

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах, т/год, м3 | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 | Уголь | 1180,4 | Уголь | Не предусмотрен |
|  | Дрова | 0 | Дрова |  |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что схемой территориального планирования Белякинского сельсовета Богучанского муниципального района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2028-2032 |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей протяженностью 2474 м. |  |  |  | 1149,826 |  |  |  | 36 675,0 | 36 675,00 | Переход из открытой системы отопления в закрытую, снижение затрат на ремонтные работы теплосетей, стабильное обеспечение потребителей тепло-энергией, снижение затрат на эксплуатацию котельной, снижение тарифа на тепловую энергию. |
| 2 | Строительство тепловых сетей, протяженностью 30 м.п. |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  | 450,0 |  |
| 3 | Реконструкция котельной (замена угольных котлов на котлы, работающие на биотопливе) |  |  |  |  |  |  | 45 000,0 |  | 45 000,0 |  |
|  | Капитальный ремонт крыши котельной, 542 м2 |  |  |  | 377,638 |  |  |  |  | 377,638 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 502,638 |  |

4.3. Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения планируется.

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

В связи с тем, что котельная № 4 в п. Беляки является единственным источником тепловой энергии, вывод из эксплуатации данной котельной не планируется. Остается как резервная.

4.5.Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с схемой территориального планирования Белякинского   сельсовета Богучанского муниципального района, меры по переоборудованию котельной № 4 п. Беляки в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии пока предусмотрены. В качестве тепловой энергии в котельной №4 планируется переоборудование: замена  угольных котлов на котлы, работающие на биотопливе (пеллетах).

Для выработки электроэнергии предусматривается установка 2-х ГПУ (газопоршневых) мини-электростанций,работающих на синтез-газе,полученном при газификации древесного топлива (пеллет или щепы) по 100 кВт ( всего 200 кВт).

4.6. Меры по переводу котельной, размещенной в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельной, размещенной в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Таблица  - Существующие значения установленной и располагаемой  тепловой мощности основного оборудования котельной, затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной.

| Наименование источника теплоснабжения | Перечень основного оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч | Дефициты тепловой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | через теплоизоляционные конструкции | с потерями теплоносителя | мощности источников тепла, Гкал/ч |
| 2019 год |
| Котельная№4 | КВРК-1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,025361 | 0,507 |  | 0,00503 | нет |
|  | КВР-0,6 | 0,52 | 0,52 |  |  | 0,181 |  |  |
|  | КВ-ТС-0,25 | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |

Учитывая, что схемой территориального планирования Белякинского сельсовета планируется изменение схемы теплоснабжения сельсовета, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №4 п. Беляки | КВр-0,4 – 2 ед, КВр-1,25 1ед. | 3 | 2019-2020 | 1,76 | 0,507 |
|  | Всего: |  | 3 |  | 1,76 | 0,507 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследование источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии теплоснабжающей организацией не пройдено.

График

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельной №4 п. Беляки

| Температура наружного воздуха 0С | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе на выходе из котельной 0С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе 0С |
| --- | --- | --- |
| +5 | 45 | 34 |
| +4 | 46 | 35 |
| +3 | 47 | 35 |
| +2 | 48 | 36 |
| +1 | 49 | 37 |
| 0 | 50 | 38 |
| -1 | 51 | 38 |
| -2 | 52 | 39 |
| -3 | 53 | 40 |
| -4 | 54 | 40 |
| -5 | 55 | 41 |
| -6 | 56 | 41 |
| -7 | 57 | 42 |
| -8 | 58 | 43 |
| -9 | 59 | 43 |
| -10 | 60 | 44 |
| -11 | 61 | 45 |
| -12 | 62 | 45 |
| -13 | 63 | 46 |
| -14 | 64 | 46 |
| -15 | 65 | 47 |
| -16 | 66 | 48 |
| -17 | 67 | 48 |
| -18 | 68 | 49 |
| -19 | 69 | 49 |
| -20 | 70 | 50 |
| -21 | 70 | 50 |
| -22 | 70 | 50 |
| -23 | 70 | 49 |
| -24 | 70 | 49 |
| -25 | 70 | 49 |
| -26 | 70 | 48 |
| -27 | 70 | 48 |
| -28 | 70 | 48 |
| -29 | 70 | 48 |
| -30 | 70 | 47 |
| -31 | 70 | 47 |
| -32 | 70 | 47 |
| -33 | 70 | 47 |
| -34 | 70 | 46 |
| -35 | 70 | 46 |
| -36 | 70 | 46 |
| -37 | 70 | 46 |
| -38 | 70 | 45 |
| -39 | 70 | 45 |
| -40 | 70 | 45 |
| -41 | 70 | 44 |
| -42 | 70 | 44 |
| -43 | 70 | 44 |
| -44 | 70 | 44 |
| -45 | 70 | 43 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 4 п. Беляки | 1,4 | 1,76 |
|  | Всего: | 1,4 | 1,76 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что схемой территориального планирования Белякинского сельсовета Богучанского муниципального района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что схемой территориального планирования Белякинского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Для перевода с открытой системы теплоснабжения в закрытую планируется реконструкция тепловых сетей протяженностью 2474 м.

Предложения по реконструкции и строительству  тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Протяженность, м.п. | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей в п. Беляки | 2474 | м.п. | -сокращение потерь теплоэнергией в сетях; -обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг - подключение нового объекта к инженерным сетям |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива, тонн | Годовой расход топлива в натуральных единицах, тонн | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перспективный | существующий |  |  |  |
|  |  |  | перспективный (пеллеты), тн. | существующий (уголь) |  |  |
| Котельная № 4 п. Беляки | пеллеты | уголь | 400 | 960,0 | Уголь | Не предусмотрен |

Для получения 1447 Гкал в год потребуется 322 тонны пеллет теоретически из расчета 222 кг на 1 Гкал. Но учитывая различное качество и особенно теплотворность пеллет разных производителей, предусмотрим с запасом 400 тонн в год (ориентировочная стоимость пеллет с учетом доставки – 3500-4000 рублей за тонну.

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди схемы территориального планирования, и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Богучанский район.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость (тыс. руб.) | План реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021-2040 |
| 1. | Затраты по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению тепловых источников |
| 1.1. | Реконструкция котельной (замена угольных котлов на котлы, работающие на биотопливе) и установка мини-электростанции 200 кВт | 45000,0 | 0 | 45000,0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.2. | Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии на котельной №4 | 500,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 500,00 |
| 1.3. | Обустройство площадки для складирования и временного хранения топлива (уголь) | 500,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 500,00 |
| 1.4. | Ремонт здания котельной №4 и насосного отделения | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|  | Всего объем финансовых затрат, | 46180,0 | 0 | 45000,0 | 0 | 0 | 1180,00 |
|  | бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 46180,0 | 0 | 45000,0 | 0 | 0 | 1180,00 |
| 2 | Затраты по реконструкции, модернизации тепловых сетей |
| 2.1. | Реконструкция тепловых сетей котельной №4 | 36675,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 36675,00 |
| 2.1.1. | в т.ч. замена ветхого участка сети тепло-, водоснабжения по ул. Школьная (участок от тепловой камеры 4ТК23 до 4ТК25) 192 м.п.; | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 960,00 |
|  | Всего объем финансовых затрат, | 63 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 000,00 |
|  | -бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -внебюджетные средства | 63 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 000,00 |
|  | ИТОГО: суммарные затраты, | 109180,00 | 0 | 45000,00 | 0 | 0 | 64180,00 |
|  | -бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | -внебюджетные средства | 109180,00 | 0 | 45000,00 | 0 | 0 | 64180,00 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть жилого фонда, общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории п. Беляки осуществляет ООО «Жилье», которая является единственной теплоснабжающей организацией на территории Белякинского сельсовета определить ООО «Жилье», таким образом, определить на территории МО Белякинский  сельсовет единую теплоснабжающую организацию – ООО «Жилье».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

На территории Белякинского сельсовета расположен один теплоисточник.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории МО Белякинский сельсовет бесхозяйные тепловые сети отсутствуют